Инструкция по вводу в эксплуатацию весов SM-5100

- Настройка параметров TCP IP.

  - Ввод IP адреса.

Перейдите в Z режим: 4 раза нажмите клавишу

Весы должны отобразить “Z 1.0. RESET SALES DAILY”

Удерживая клавишу , набрать 0,4,1,6.

Ввести сетевую часть IP адреса, например, если IP=192.168.178.222, надо ввести 192.168.178.

Нажать клавишу  для сохранения изменений и возврата в исходный режим.

В Z режиме, войдите в режим настроек пользователя:

Удерживая клавишу , набрать 1,4,1.

Весы должны отобразить: SP000 ….ITEM BARCODE.

Набрать 1,3,5 и нажать на клавишу .

Весы отобразят: SP135….PORT #.

Здесь ввести хостовую часть IP адреса, например , 222.

Нажать клавишу  для перехода к следующей настройке.

Нажать клавишу  для сохранения изменений. Для возврата в исходный режим два раза нажать .

ВНИМАНИЕ: Выключать весы, пока идет сохранение настроек нельзя!!!

  - Ввод маски подсети.

Перейдите в Z режим: 4 раза нажмите клавишу

Весы должны отобразить “Z 1.0. RESET SALES DAILY”

Удерживая клавишу , набрать 0,4,1,8.

Ввести маску подсети, например 255.255.255.000

Нажать клавишу  для сохранения изменений. Для возврата в исходный режим два раза нажать .

  - Ввод основного шлюза (если нужно).

Перейдите в Z режим: 4 раза нажмите клавишу

Весы должны отобразить “Z 1.0. RESET SALES DAILY”

Удерживая клавишу , набрать 0,4,2,1.

Ввести основной шлюз.

Нажать клавишу  для сохранения изменений. Для возврата в исходный режим два раза нажать .

После ввода сетевых настроек весов произвести частичный сброс весов. Для этого войти в Z режим: 4 раза нажмите клавишу  и удерживая клавишу , набрать 2,3,0. Затем три раза нажать на клавишу [Х] Появится запрос очистки памяти, нажать кнопку  и подтвердить очистку по кнопке [С].

  - После ввода параметров TCP IP, выключить и включить весы, проверить наличие связи с весами при помощи команды

ping <IP адрес весов>.

3.   Запуск и проверка работоспособности.

- Проверить наличие соединения с весами по TCP IP при помощи команды ping <IP адрес весов>.

- Загрузить данные на весы с помощью Qload

- Заправить этикетку в весы. Калибровка выполняется одновременным нажатием на кнопки обнуление и протяжка.

- Убедиться, что все весы корректно печатают этикетку. При необходимости, выполнить регулировку начальной позиции печати и регулировку положения роликовой планки, на которую выходит этикетка.

Регулировка начальной позиции печати.

Перейдите в Z режим: 4 раза нажмите клавишу

Весы должны отобразить “Z 1.0. RESET SALES DAILY”

Удерживая нажатой клавишу [>0<], наберите 514.

Введите требуемую величину сдвига в точках принтера (1 точка – примерно 0.08мм).

Если требуется подвинуть изображение вниз, нажать кнопку [ - ] после ввода значения.

Нажать PLU для сохранения и возврата в исходный режим.

Перейти в рабочий режим, два раза нажав

Внимание! Значение данной настройки при штатной работе принтера, как правило, не должно превышать ± 30.  Если наблюдается большой сдвиг начальной позиции печати, проверьте правильность выбора типа весов при полном сбросе